ТЕРМОСУМКИ

ТУ 9398-007-17547866-2008

ПАСПОРТ

1. Назначение изделия

Термосумки  предназначены для транспортировки биологических образцов ( в том числе – проб крови ), препаратов, вакцин и т.д. при заданном диапазоне температур (+0 + 8 градусов) в течении  6-24 часов, при температуре окружающей среды +40  - 10 градусов

2. Технические характеристики

Термосумки соответствуют требованиям ГОСТ  28631-90 и

ТУ 9398-007-17547866-2008.

Основные технические характеристики в зависимости от объема сумок приведены в таблице № 1.

Таблица 1

| Объем сумки (литры) | Масса ( кг ) | Габаритные размеры | Необходимое количество аккумуляторов холода(шт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внутренние размеры ( см ) | Наружные размеры ( см ) |  |
|  |  | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | АХ 0,12 | АХ 0,25 | АХ 0,5к |
| 1 | 0,3 | 10,5 | 8 | 18 | 13,5 | 11 | 20,5 | 1 | - | - |
| 3 | 0,5 | 18 | 10,5 | 18 | 20,5 | 16,5 | 20,5 | - | 1 | - |
| 6 | 0,76 | 26 | 14 | 19 | 29 | 17 | 24 | - | - | 1 |
| 9 | 0,83 | 29,5 | 12,5 | 26,5 | 32,5 | 15,5 | 31,5 | - | 1 | 1 |
| 12 | 0,97 | 26 | 26 | 20 | 29 | 29 | 24 | - | - | 2 |
| 24 | 1,72 | 36 | 27 | 28 | 39 | 30 | 32 | - | - | 4 |
| 36 | 1,96 | 44 | 29 | 30 | 47 | 32 | 34 | - | - | 6 |
| 48 | 2,3 | 50 | 30 | 33 | 53 | 33 | 37 | - | - | 8 |
| 54 | 2,6 | 36 | 36 | 42 | 40 | 40 | 47 | - | - | 9 |

Примечание: Допускается   отклонение    основных   размеров   ± 3 мм.

3. Устройство и принцип работы

Сумки представляют собой термически изолированные полужесткие контейнеры с крышкой на двусторонней молнии.

Cумки изготовлены из влагостойкого материала, позволяющего, обрабатывать его различными моющими и дезинфицирующими растворами и теплым раствором детергента.

Сумки имеют внутренние карманы для размещения аккумуляторов холода. Один расположен на внутренней стороне крышки, другие на внутренней стороне продольной стенки.

Сумки могут применяться с различными типами аккумуляторов холода: гелевыми, солевыми и т.д., а также с грелками и другими средствами обеспечения требуемого температурного режима транспортировки.

Сумки имеют боковой наружный карман с прозрачной стенкой для размещения идентифицирующей информации и такой же карман на наружной стороне крышки для сопроводительных документов. В сумках могут быть установлены съемные передвижные перегородки.

4. Транспортировка и хранение изделий.

Транспортировка и хранение изделий по ГОСТ 25871-83.

5. Гарантийные обязательства изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие сумки требованиям

ТУ 9398-007-17547866-2008 при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

6. Адрес изготовителя.

ООО «Гемпром», 424000 г. РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 95 ,корп  114. 8(8362)54-77-71

Серия № Т  100820                                                                  Контролер ОТК

Дата выпуска:      08.2020                                                Начальник производства: Сухова В.А.